## Slide 1: 2019 R-BIZ ROBOTIS Open Manipulator Challenge
Auturbo
Potman Robot Arm

## Slide 2
Concept
혼술 하지 마세요
저랑 드세요 ~
혼자 마시니
외롭다…
일인 가구를 타겟으로 하는 저희의 컨셉은 혼술 할 때 Robot ARM이 술 친구 역할을 하는 것 입니다.
음성을 통해 명령어를 내리고 술도 따라주고 내가 들고 있는 잔을 찾아 건배를 하는 동작 통해
마치 사람과 술을 마시는 듯한 서비스를 제공하는 것이 목표 입니다.

## Slide 3
U2D2+
Power Hub
TTL Cable
ROS
USB 3.0
USB 2.0
D435 ( Depth Camera )
Open
Manipulator
Harware 구성
Robot ARM
Open Manipulator
5 DOF = 4 DOF + 1 DOF Gripper
2. Camera
Intel D435 Realsense
3. Phone 의 Mice Speaker
HW Block Diagram
WIFI
WIFI

## Slide 4
SW Block Diagram
UBUNTU OS and ROS framework
Realsense Ros
Dark net ROS
Robotis_manipulator
dynamixel-workbench
Hub package
open_manipulator
_controller
open_manipulator_libs
JSK ROS
Open Manipulator
Motor
Camera
ROS, Android Platform 사용
Google TTS/STT
ROS Android
Speaker
mic
Android OS
자체 제작 ROS Package
Open Source ROS Package
GMS face detection
ROS Android
Android OS
Camera

## Slide 5
SW Block Diagram
PC / UBUNTU, ROS
Robotis_manipulator
dynamixel-workbench
Potman ROS Package
open_manipulator_libs
JSK ROS Package
Open
Manipulator
Motor
D435
Depth
Camera
Google
TTS/STT
Speaker
First Phone / Android OS
Made ROS Package
Used ROS Package
GMS face
detection
Camera
Made
Android Application
Used Android
Application
Hardware
ROS
Android
pubCommandVoice.apk
pubFaceTracker.apk
facetracker.apk
Second Phone / Android OS
Mic
ROS
Android
REALSENSE ROS Package
DARKNET ROS Package
( Detect Cup)
open_manipulator
_controller
Face data
by broadcast
Control Command
Detected Face Data
Cloud Point
Label image of
detected cup
2D, 3D image
Distance from cup
3D coordination of cup
Inverse Kinematic data or joint control data

## Slide 6
Gazebo Simulation
Gazebo Simulation 환경 개발
1. Open manipulator가 없는 환경에서도
Gazebo 환경을 사용하여 개발 가능
2. 기체 손상을 우려하여
알고리즘 작성 후 초반에 Gazebo에서 확인.

## Slide 7
폰의 마이크 버튼을 누르시고 음성 명령을 해주세요
술 따라 주세요.
건배 시작 하세요.-> 잔 내려 놓으세요.
안주 주세요.
폰 보여주세요. -> 폰 내려 놓으세요.
파노라마 찍어 주세요.